岳环云分评〔2018〕5号

# 关于云溪区松杨湖水环境综合治理工程项目

# -岳阳市云溪区云溪河上游黑臭水体截污工程项目环境影响报告表的批复

岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司：

你公司《关于申请对云溪区松杨湖水环境综合治理工程项目-岳阳市云溪区云溪河上游黑臭水体截污工程项目环境影响报告表进行批复的函》及有关附件收悉。经研究，批复如下:

一、你公司拟于岳阳市云溪区云溪河107国道至五七桥段建设云溪区松杨湖水环境综合治理工程项目-岳阳市云溪区云溪河上游黑臭水体截污工程项目, 项目占地面积800.96 m2, 总投资292.07万元，其中环保投资292.07万元，占总投资的100%。项目主要建设内容为：项目设置1处临时污水处理站以及3km的排污管网收集处理云溪河上游8处排污口排放的污水，本项目为临时工程，在2020年云溪河两侧雨污水管网建设完成后，即拆除本项目1#污水处理站。根据湖南景玺环保科技有限公司编制的《岳阳市云溪区城市建设投资有限责任公司云溪区松杨湖水环境综合治理工程项目-岳阳市云溪区云溪河上游黑臭水体截污工程项目环境影响报告表（报批稿）》基本内容、结论和专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你公司环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目建设和营运必须全面落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并着重注意以下问题：

1、切实做好施工期环境保护工作。尽量缩短施工期，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准要求。

2、废气污染防治工作。产生的恶臭废气通过对1#污水处理站部分池体加盖处理，一体化污水处理设施的除臭方式除采用土壤脱臭措施，要求厂界恶臭污染物浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中二级标准要求。

3、废水污染防治工作。收集的废水通过1#污水处理站及云溪区污水处理厂处理，经一体化污水处理设施处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准要求后排入云溪河。经云溪区污水处理厂处理后的污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准的加权平均值要求后排入长江。

地下水污染防治主要是污水处理站内的防渗漏措施。按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则。在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头控制措施的基础上，根据项目各区可能泄漏至地面污染物的性质和生产单元的构筑方式，将污水站、管网划分为重点污染防治区和特殊污染防治区。

4、噪声污染防治工作。通过选用低噪声设备、绿化阻隔、减振、距离衰减等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中的2类标准要求。

5、固体废物污染防治工作。产生的栅渣和沉砂由环卫部门清运送至垃圾填埋场进行处置；产生的污泥委托华浩污水处理厂压滤后统一处理。

6、加强营运期风险防范，落实各项风险防范措施。严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》制定事故环境应急预案，杜绝环境风险事故的发生。

7、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

三、你公司应自收到本批复后15个工作日内，将批复送湖南景玺环保科技有限公司。

四、岳阳市云溪区环境监察大队负责该项目的日常环境监管。

岳阳市环境保护局云溪区分局

2018年4月2日