岳环云分评〔2020〕5号

# 关于岳阳市东方雨虹防水技术有限责任公司年产2040万平方米改性沥青防水卷材绿色升级扩能改造项目环境影响报告表的批复

岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司：

你单位《关于申请对岳阳市东方雨虹防水技术有限责任公司年产2040万平方米改性沥青防水卷材绿色升级扩能改造项目环境影响报告表进行批复的函》及有关附件收悉。经研究，批复如下:

- 你单位年产2040万平方米改性沥青防水卷材绿色升级扩能改造项目位于岳阳市云溪工业园岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司二厂，总占地面积20000m2。项目总投资8000万元，其中环保投资10.4万元，占总投资的0.13％。项目主要建设内容为：对二厂现有沥青卷材车间的设备进行升级,将防水卷材车间一楼原有的改性沥青防水卷材设备全部拆除更换，同时更换原有的封闭、集气罩、收集管道;新建2条改性沥青防水卷材生产线，项目建成后可形成年产2040万平方米改性沥青防水卷材的生产能力。项目主要原辅材料为:沥青、SBS改性剂、SBR改性剂、APAO改性剂、C5树脂、PE压膜、填充料（滑石粉）、减三线油、聚酯胎基。项目主要产品为: 1700万平方米/年普通型改性沥青防水卷材、340万平方米/年自粘型防水卷材。根据联合泰泽环境科技发展有限公司编制的《岳阳市东方雨虹防水技术有限责任公司年产2040万平方米改性沥青防水卷材绿色升级扩能改造项目环境影响报告表》基本内容、结论和专家评审意见，综合考虑，我局原则同意你单位按照环影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和环境保护对策措施。

二、项目在施工建设过程中，必须全面落实专家及环境影响报告表中提出的整改措施，加强环境管理，确保各项污染物长期稳定达标排放并完善以下环保整改措施：

1、切实做好施工期环境保护工作。做好环境管理和监控计划，对裸露地面采取设置防尘网或者防尘布等措施，合理安排高噪声设备的作业时间，施工期间的场界噪声须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准要求；建筑垃圾应外运到有关部门指定的场地，生活垃圾收集后由环卫部门统一处理处置。

2、废气污染防治工作。项目营运期废气主要为沥青废气、导热油炉燃烧废气、冷却废气、填料粉尘、添加剂粉尘、沥青储罐废气及减三线油导热油储罐废气。其中沥青废气经密闭收集+喷淋吸收塔+静电装置+水喷淋除臭塔处理达标后由30m高1#排气筒排放；热油炉燃烧废气经处理达标后由15m高2#排气筒排放；冷却废气经密闭收集+水喷淋处理达标后由20m高3#排气筒排放；填料粉尘经袋式除尘处理器处理达标后排放；添加剂粉尘通过加强车间通风等措施降低排放；沥青储罐废气及减三线油导热油储罐废气经活性炭+水喷淋处理达标后排放。项目废气中颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、沥青烟、苯并芘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值要求；VOCs参考执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12524-2014)中表2其他行业VOCs的最高允许排放浓度和最高允许排放速率及表5厂界监控点浓度值；导热油炉燃烧产生SO2、NOx、颗粒物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）特别排放限值具体限值。

3、废水污染防治工作。项目营运期废水主要为冷却废气处理废水及沥青烟处理设施废水。沥青烟处理设施产生废水通过隔油及沥青废水预处理装置处理后与冷却废气处理产生废水一同进入厂区高能蠕动污水处理系统处理后再经园区管道排入云溪污水处理厂。项目废水须执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准要求，并满足云溪污水处理厂进水水质要求。

4、噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，对主要搅拌、螺杆泵输送、传送带等声源设备泵、各类风机等采取消声、减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5、固体废物防治工作。项目营运期主要固体废物为边角料、废包装、隔油池油渣、废过滤网、沥青渣、废活性炭和生活垃圾。其中边角料及废包装等一般固废按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求储存处置；隔油池油渣、废过滤网、沥青渣及废活性炭等危险废物应交由有资质的单位安全处置并按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求标识储存并建立管理台帐；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运，统一处理。

6、加强地下水污染防治工作。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，采用源头控制措施、分区防治措施和制定风险事故应急响应方案。尽可能从源头上减少污染物的产生，防止环境污染，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构建物采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏；根据分区防渗要求对地下管道、初期雨水池、废水处理设施区和事故应急池、危废暂存间、储罐区、生产车间等区域做好重点防腐防渗工作，强化管理，避免由于泄漏造成物料下渗污染地下水。

7、加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生。加强生产系统和环保设备维护和管理；注重各类危险化学品运输、储存和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8、加强环境管理，建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

9、污染物排放总量控制指标为：SO2≤0.408t/a，NOx≤3.921t/a，VOCs≤2.436t/a；COD≤0.051t/a，NH3-N≤0.01t/a。

三、你公司应自收到本批复后15个工作日内，将批复送联合泰泽环境科技发展有限公司。

四、岳阳市云溪生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常环境监管。

岳阳市生态环境局云溪分局

2020年4月26日