岳环云分评〔2021〕7号

关于岳阳市云溪区污水处理厂尾水排江管线
（三期）建设项目—入河排口改扩建工程
环境影响报告表的批复

岳阳市云河建设开发有限公司：

你公司《关于申请对岳阳市云溪区污水处理厂尾水排江管线（三期）建设项目—入河排口改扩建工程环境影响报告表进行批复的函》及有关附件收悉。经研究，批复如下:

一、岳阳市云溪区污水处理厂尾水排江管线（三期）建设项目—入河排口改扩建工程位于湖南省岳阳市云溪区道仁矶镇。项目总投资3500万元，环保投资为288万元，占总投资的8.23%。主要建设内容为：新建2根DN1000排污暗管及其配套阀井，替代现状2根DN600排污暗管及其配套阀井，包括：新建XW1#（DN1000）、XW2#（DN1000）起于201省道边界，紧邻现状管道内侧大致平行沿西北方向延伸铺设，翻越长江大堤之后进入长江岸边；XW1#及XW2#管道长度均为696m，包括新建球墨铸铁管210m（堤内段）、新建钢管122m（翻堤段）、利用已改建球墨铸铁管220m（堤外岸滩段）、新建球墨铸铁管144m（堤外水下沉管段）；配套新建阀门井1座、复合式补排气阀井2座、采样井2座。两管同沟建设，管道建成后，规划废污水入河量为71180m³/d。

根据中云智德（重庆）环境技术有限公司编制的建设项目环境影响报告表基本内容、结论及专家评审意见，我局原则同意你单位环境影响报告表中环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、项目在施工及营运期间须全面落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染物防治措施，确保污防设施长期稳定运行、各项污染物达标排放，并着重做好以下几点工作。

1.加强废气污染防治工作。项目施工期产生的废气主要为施工扬尘及各类施工机械排放的燃油废气等。通过采取边界围挡、物料遮盖、定期洒水等措施减少扬尘；采用尾气达标机械和车辆、加强日常保养、合理安排工序等措施减少燃油废气的产生。施工废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放标准。

2.加强废水污染防治工作。项目施工期各类废水按要求应收尽收、合理处置，严禁通过自设的管道或排口排入周边水域。其主要废水为各类施工机械冲洗废水、生活污水、管道试压废水及淤泥堆场干化过程中产生的上清液等。冲洗废水接入沉淀池沉淀处置后回用于施工降尘；生活污水依托租赁民房已建污水收集处理设施处理，合理处置；试压废水经隔油、沉淀处理后回用于施工洒水降尘；上清液经三级沉淀池沉淀后回用于施工降尘。

3.加强固体废物污染防治工作。项目施工期产生的固废主要为建筑垃圾、基础开挖土石方、生活垃圾及干化淤泥等。建筑垃圾及基础开挖土石方倾倒在指定地点集中收集、合理处置；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运、合理处置；干化淤泥须严格按国家有关标准委托资质单位进行危险废物浸出实验鉴别，若属危险废物则应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求合规储存、建立健全管理台账，交由有资质单位安全处置，并执行转移联单制度；若不属危险废物，在满足《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T 23486-2009）相关标准后回用于城镇绿地或郊区林地等建设及养护工程。

4.加强噪声污染防治工作。项目施工期噪声通过采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序合理布局，并采取隔声、减震等措施，确保施工期噪声达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB 12523-2011)中的限值标准。

5.加强生态环境保护工作。项目施工合理安排水下施工时限，尽量缩短施工时间；规范设置淤泥堆场和沉淀池，采取必要防渗措施；采取分层开挖、分层填埋，施工完毕后及时进行土地整治，按原有土地类型复耕复垦或绿化，尽量采用原有表层有机土及当地乡土植被，减少地表径流对开挖弃土的冲刷；及时硬化路面，做好线路两侧绿化措施；持续强化施工期废水、废气、废渣等污染源的收集管控，有效减缓周边生态环境影响。

6.加强施工及营运期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生；加强管线维护和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

三、你公司应自收到本批复后15个工作日内，将批复送中云智德（重庆）环境技术有限公司。

四、岳阳市云溪生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常环境监管。

2021年3月30日