岳环云分评〔2021〕12号

关于岳阳长岭炼化通达建筑安装工程有限公司60台/年通用设备制造项目环境影响报告表的批复

岳阳长岭炼化通达建筑安装工程有限公司：

你公司《关于申请对岳阳长岭炼化通达建筑安装工程有限公司60台/年通用设备制造项目环境影响报告表进行批复的函》及有关附件收悉。经研究，批复如下:

一、岳阳长岭炼化通达建筑安装工程有限公司60台/年通用设备制造项目位于岳阳市云溪区长炼五山包。本项目占地面积约为14331.43m2，总投资1500万元，环保投资为50万元，占总投资的3.33%。主要建设内容为：新增固废处置、废气处置、噪声处置等环保工程；其余主体、储运、配套、公用等工程均依托现有。项目主要原辅材料为：钢板、钢管、型钢、容器钢材、焊丝、配件、喷砂、油漆、稀释剂、机油等。主要产品及规模为：年产常压容器（储罐、换热器、塔、反应器等）60台。

根据湖南衡宇数据咨询有限公司编制的建设项目环境影响报告表基本内容、结论及专家评审意见，我局原则同意你单位环境影响报告表中环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、项目在施工及营运期间须全面落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染物防治措施，切实加强环境管理，确保污防设施长期稳定运行、各项污染物达标排放，并着重做好以下几点工作。

1.加强废气污染防治工作。项目运营期产生的废气主要为焊接烟尘、喷砂粉尘、刷漆废气。焊接烟尘通过设置移动式烟气净化器处置后，达标排放；喷砂粉尘通过抛丸清理机自带布袋除尘器除尘处置后，达标排放；刷漆废气通过采用水性漆，有效减少挥发性有机物产生，弱化对环境影响。项目颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放浓度限值要求；二甲苯、VOCs参照执行湖南省地方标准《湖南省表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/356-2017）表1、表3标准；厂内VOCs（NMHC）执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A限值。

2.加强废水污染防治工作。项目运营期产生的废水主要为生活污水，经化粪池处理后排入市政污水管网，通过管网进入云溪区长岭污水处理厂处理，达标排放。项目废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及岳阳市云溪区长岭污水处理厂接管标准二者较严标准。

3.加强固体废物污染防治工作。项目产生的固废主要为边角料、焊渣、废机油、废涂料桶及生活垃圾。边角料、焊渣属一般工业固废，按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）安全贮存、妥善处置；废机油、废涂料桶属危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求合规储存、建立健全管理台账，后交由有资质单位安全处置，并执行转移联单制度；生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一转运、处置。

4.加强噪声污染防治工作。采用低噪声设备，对产生噪声的设备和工序合理布局，并采取隔声、减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

5.加强地下水污染防治工作。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，采用源头控制措施、分区防治措施和制定风险事故应急响应方案。从源头上减少污染物的产生，防止环境污染，严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存及处理构建物采取相应措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏。

6.加强营运期风险防范。落实各项风险防范措施，防止风险事故的发生；加强生产系统和环保设备维护和管理；注重各类危险化学品运输、储存和管理；严格按照《突发环境事件应急管理办法》建立风险事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

7.加强环境管理。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

8.本项目新增污染物排放总量控制指标为：VOCs 0.216t/a。

三、你公司应自收到本批复后15个工作日内，将批复送湖南衡宇数据咨询有限公司。

四、岳阳市云溪生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常环境监管。

2021年7月2日