岳云环评〔2022〕2号

关于岳阳天胜报废汽车回收拆解利用有限公司年拆解电动车（不涉及电瓶拆解）4000辆项目环境影响报告表的批复

岳阳天胜报废汽车回收拆解利用有限公司：

你公司《关于申请岳阳天胜报废汽车回收拆解利用有限公司年拆解电动车（不涉及电瓶拆解）4000辆项目环境影响报告表的批复的报告》及有关附件收悉。经研究，批复如下:

一、岳阳天胜报废汽车回收拆解利用有限公司年拆解电动车（不涉及电瓶拆解）4000辆项目位于湖南省岳阳市云溪区路口镇金家桥。项目总投资1200万元，环保投资为26.5万元，占总投资的2.21%。项目主要建设内容为：在公司现有空地范围内新建1栋600m2的新能源电动汽车拆解车间、1栋办公楼（原有办公楼作为一般固废暂存间），租赁厂区旁路口石英砂厂场地（约5207m2）作为本项目新能源电动车存放区，并在车间内布设一条新能源电动汽车拆解生产线（不涉及电瓶拆解），包含生产设备动力蓄电池断电设备1套、动力蓄电池拆卸设备1套等，新增一套油水分离器、两套移动式烟尘净化器等环保设施，其余主体、公辅、储运、公用、环保等工程依托现有。项目年拆解新能源电动车4000辆（不涉及电瓶拆解），包含新能源纯电动车2500辆、新能源油电混动车1500辆。

根据湖南绿韵环境科技有限公司编制的建设项目环境影响报告表基本内容、结论及专家评审意见，我局原则同意你司环境影响报告表中环境影响评价结论和环境保护对策措施。

二、项目在施工及营运期间须全面落实专家及环境影响报告表中提出的各项污染物防治措施，切实加强环境管理，确保污防设施长期稳定运行、污染物达标排放，并着重做好以下几点工作。

1.落实施工期污染防治措施。采取边界围挡、硬化道路、物料遮盖、定期洒水等措施减少扬尘污染；采用低噪声施工设备、避开夜间施工、合理布局等措施控制声环境影响；建筑垃圾及生活垃圾倾倒在指定地点、安全处置；施工期各类废水应收尽收、合理处置；落实好施工期的各项环境保护工作，尽量缩短施工期。

2.加强废气污染防治工作。项目运营期产生的废气主要为抽取废油液及回收制冷剂时产生的有机废气、切割烟粉尘等。其中，有机废气经集气罩+活性炭吸附处置后，通过15m高排气筒达标排放；切割烟粉尘经移动式烟尘净化器收集处理，达标排放。项目非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级排放标准限值及无组织排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1中的排放限值；厂界非甲烷总烃、颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中的无组织排放监控浓度限值。

3.加强废水污染防治工作。项目运营期产生废水主要为生活污水、初期雨水。生活污水经两级化粪池预处理，初期雨水集中收集经油水分离器+三级隔油沉淀池工艺预处理后，一并通过路口镇市政污水管网排入云溪长岭污水处理厂深度处理，达标排放。项目废水常规因子执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮排放须满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准。

4.加强固体废物污染防治工作。项目产生的固体废物主要为电线电缆、钢铁、塑料、橡胶、有色金属、玻璃、粉尘收尘、废安全气囊、电动汽车电池组、不可回收一般固体废物、废油液、废机油、废制冷剂、废线路板、废尾气净化装置、含汞部件、污水处理系统废油及污泥、废活性炭、废吸油毡、含油废劳保用品、生活垃圾等。电线电缆、钢铁、塑料、橡胶、有色金属、玻璃、粉尘收尘、废安全气囊、电动汽车电池组、不可回收一般固体废物按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）安全贮存、妥善处置，其中电线电缆、钢铁、塑料、橡胶、有色金属、玻璃、粉尘收尘、废安全气囊、电动汽车电池组须依法依规交由专业有资质单位回收处置；废油液、废机油、废制冷剂、废线路板、废尾气净化装置、含汞部件、污水处理系统废油及污泥、废活性炭、废吸油毡、含油废劳保用品属危险废物，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求合规储存、建立健全管理台账，交由有资质单位安全处置，并执行转移联单制度；生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运、合理处置。

5.加强噪声污染防治工作。通过采用低噪声设备、合理布局，并采取隔声、减震等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

6.加强地下水污染防治工作。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，制定并实施源头控制措施、分区防渗措施、污染监控计划、风险事故应急响应方案等。同时，严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备及防渗构建物等采取相应措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏；根据分区防渗要求做好主要拆解区、车辆及物料堆存区。危险废物暂存间等重点区域的防腐防渗工作，强化管理，避免由于泄漏污染地下水。

7.加强营运期风险防范。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施；按照《突发环境事件应急管理办法》修订完善突发环境事件应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

8.加强环境管理。建立健全污染防治设施运行管理台帐，设专门的环保机构及环保人员，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。

9.本项目污染物排放总量控制指标：VOCs 0.1t/a，COD 0.3t/a，氨氮 0.1t/a。

三、你公司应自收到本批复后15个工作日内，将批复送湖南绿韵环境科技有限公司。

四、岳阳市云溪生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的日常环境监管。

岳阳市生态环境局

2022年4月15日